## Slide 1: MYSQL主從服務器 壓力測試
MysqlSlap
&
Jmeter

## Slide 2: 實做流程
  配置兩台Ubuntu系統 : MySql Master 與 Slave (略)
使用MysqlSlap測試
  在Master上同時插入1000筆 並 同時 讀取10000筆數據
  同時在Slave上讀取10000筆數據
  比較M、S讀取的時間
使用Jmeter測試
  分別在Master上同時插入1000、10000、100000筆資料
  插入同時，在Master、Slave中定期存取10000筆資料
  觀察並記錄平均反應時間

## Slide 3: 使用mysqlslap測試

## Slide 4: 使用mysqlslap
插入1000筆 測試語法
  mysqlslap --concurrency=1 --iterations=1000 --auto-generate-sql-load-type=write --create-schema=MasterSlave --query="insert into pair(girl,boy) values('sunny','aris');" -u root -p1234

## Slide 5: 使用mysqlslap
讀取10000筆 測試語法
  mysqlslap --defaults-file=/etc/mysql/my.cnf --concurrency=1 --iterations=1 --auto-generate-sql-load-type=read --create-schema=MasterSlave --query="select * from pair order by rand() limit 10000;" -u root -p1234;

## Slide 6: 使用mysqlslap
在Master上執行
  插入1000筆
  插入
  並同時讀取10000筆資料
  讀取

## Slide 7: 使用mysqlslap
寫成Bash同時在Master上執行

## Slide 8: 使用mysqlslap
在Master上同時執行 : 得到稍差的數據
但可得知在同時讀寫或讀寫密集時的環境時，DB所表現出來的數據是較差的
BASH依然是逐行執行，這邊得到的結果應該不是同時讀寫時的數據，
僅能當作密集執行來參考。

## Slide 9: 使用mysqlslap
Master在跑讀寫時 Slave同時做10000筆讀取
  結果 : 速度與Master相比 相對較快
Master讀寫中執行
Master讀寫結束後執行

## Slide 10: 使用mysqlslap
結果與心得
  Slave在讀取速度上均快於Master(詳見心得)
  執行方式對於該次測試需求並不是很好用
    無法掌握確切的執行時機(縱使使用BASH)
    不方便統計數據(欲獲得中途數據很累人)
  資料延遲與一致性? 無從得知

## Slide 11: 使用Jmeter測試

## Slide 12: 使用Jmeter
目的 :
  觀察 Master插入多筆資料期間，Master與Slave讀取多筆資料時的速度反應。
  借助Jmeter腳本與自動測試來彌補在mysqlslap下較難測到的情形

## Slide 13: 設定
Master設定

## Slide 14: 設定
Slave設定

## Slide 15: 測試計畫
使用多執行序插入Master
1000筆
10000筆
100000筆
※單執行序來負責讀取速度取樣
※使用計時器定期取樣
模擬插入途中讀取Slave 1萬筆資料
模擬插入途中讀取Master 1萬筆資料

## Slide 16: 測試計畫
Master插入語句

## Slide 17: 測試計畫
Slave與Master均作一樣的讀取

## Slide 18: 測試計畫
迴圈定時器
  定期取樣
配合插入比數調整
1000筆 : 300ms
10000筆 : 1000ms
100000筆 : 3000ms

## Slide 19: 測試計畫
使用遠端佈署

## Slide 20: 問題
遠端佈署遭遇問題
  VM無法承載高壓併發
  執行測試計畫不斷卡機
  無法達到預期的取樣數
  遠端jemeter-server忙碌或無法中斷，須重開

## Slide 21: 修改測試計畫
機器似乎難以承載高併發數
  => 降低併發數 由 迴圈分擔

## Slide 22: 結果
多執行序同時插入1000筆

## Slide 23: 結果
多執行序同時插入10000筆

## Slide 24: 結果
多執行序同時插入10萬 筆

## Slide 25: 結果統計
1000筆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Master插入 | 1000 | 603 | 612 | 1075 | 13 | 1519 | 0 | 421.9409 | 16.89412
Master讀取 | 10 | 164 | 10 | 431 | 9 | 1118 | 0 | 2.71813 | 292.0105
Slave讀取 | 10 | 16 | 13 | 15 | 12 | 44 | 0 | 2.707093 | 290.8248
總計 | 1020 | 593 | 600 | 1074 | 9 | 1519 | 0 | 248.3565 | 532.9078
10000筆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Master插入 | 10000 | 2454 | 2664 | 3054 | 14 | 8526 | 0 | 367.2016 | 14.70241
Master讀取 | 18 | 1360 | 506 | 2852 | 10 | 3053 | 0 | 0.635953 | 59.88273
Slave讀取 | 18 | 11 | 10 | 13 | 5 | 35 | 0 | 0.647715 | 44.5705
總計 | 10036 | 2447 | 2664 | 3054 | 5 | 8526 | 0 | 349.9547 | 116.2538
100000筆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Master插入 | 100000 | 1334 | 579 | 3008 | 7 | 8883 | 0 | 261.3286 | 10.46335
Master讀取 | 32 | 1372 | 619 | 3157 | 15 | 3338 | 0 | 0.083836 | 9.006524
Slave讀取 | 32 | 16 | 15 | 20 | 12 | 33 | 0 | 0.08512 | 9.144494
總計 | 100064 | 1334 | 579 | 3008 | 7 | 8883 | 0 | 259.9065 | 28.25836

## Slide 26: 結果統計
平均反應時間
Chart: 
| 1000 | 10000 | 100000
Master插入 | 603 | 2454 | 1334
Master讀取 | 164 | 1360 | 1372
Slave讀取 | 16 | 11 | 16
 | 1000筆 | 10000筆 | 100000筆
Master插入 | 603 | 2454 | 1334
Master讀取 | 164 | 1360 | 1372
Slave讀取 | 16 | 11 | 16
單位 : ms

## Slide 27: 中途數據
10萬筆測試 中途數據變化觀察
單位 : ms/萬
平均反應時間ms |  | /每萬筆 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Master插入 | 2655 | 2705 | 2754 | 2752 | 2633 | 2231 | 1934 | 1726 | 1572 | 1426
Master讀取 | 2364 | 2553 | 2848 | 2666 | 2621 | 2340 | 2180 | 1974 | 1866 | 1421
Slave讀取 | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Master插入 | 2655 | 2705 | 2754 | 2752 | 2633 | 2231 | 1934 | 1726 | 1572 | 1426
Master讀取 | 2364 | 2553 | 2848 | 2666 | 2621 | 2340 | 2180 | 1974 | 1866 | 1421
Slave讀取 | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13

## Slide 28: 總結
Slave讀取速度均大於Master
原預期高壓下Slave速度低於Master的情況並沒有發生
  反覆測試過程中僅出現過一次(該次卡機並沒有跑完)
  也許超高壓狀態下，Master應該會先掛……
在Master上觀察10萬筆插入的中途數據結果令人意外
  三天的測試，反應時間均呈遞減發展
  插入項目均相同的關係?? 記憶體快取的關係??
  需另外找答案